שם   התלמיד/ה: ____________				         תשס"ג

בית הספר:	  ____________				         14    במאי    2003

המורה בחמד"ע: ____________				         פיזיקה     /       י"ב

מבחן בפיזיקה במתכונת מבחן בגרות - 2

מכניקה

עליך לענות על שלוש מתוך חמש השאלות בשאלון זה.

משך המבחן:  90  דקות

קרא כל שאלה עד סופה בטרם תשיב.

הקפד לרשום את כל מהלך חישוביך.  נמק את תשובותיך לכל אחד מהסעיפים.

רשום יחידות מתאימות.

תאוצת הנפילה החופשית תיחשב ל- g = 10 m/s2.

ב ה צ ל ח ה  !

# שאלה מס' 1

רכבת מתחילה את תנועתה ממנוחה לאורך קו ישר.  תנועת הרכבת מתוארת על ידי גרף
 מהירות-זמן המובא להלן :

א. (1). שרטט גרף תאוצה-זמן, החל מרגע  t=0 ועד ל- t=800s . פרט חישוביך.  
         השתמש בקנה מידה  זהה לזמן, כמו בגרף הנתון. ( 6 נק')

(2) חשב את העתק  הרכבת במשך 800 השניות של הנסיעה. ( 5 נק')

ב. רכבת שנייה נמצאת בהתחלה  יחד עם הראשונה ברציף, באותו המקום על מסילה מקבילה. ברגע t=0   הרכבת השנייה מתחילה לנסוע באותו כיוון כמו הרכבת הראשונה ולא משנה את כיוון נסיעתה. היא מתחילה ממנוחה ונעצרת כעבור 800 שניות. מחצית הזמן הרכבת השנייה מאיצה  עד למהירות של 90km/h  ומחצית הזמן היא מאיטה, כאשר בשני השלבים התאוצות קבועות.

מהם הגודל והכיוון של תאוצת הרכבת השנייה בכל אחד משני השלבים של נסיעתה ? 
( 6 נק')

ג.  מה המרחק בין שתי הרכבות בסיום 800 השניות של נסיעה ?   (4 1/3  נקודות)

ד. מנורה תלויה בחבל מתקרת קרון ברכבת השנייה. בכל אחד משני שלבי הנסיעה:
     (1) האם החבל יהיה אנכי, או שיסטה מהאנך לכיוון הנסיעה, או שיסטה מהאנך בניגוד    
         לכיוון הנסיעה? נמק! ( 6 נק')   
     (2) האם המתיחות בחבל שווה לכוח הכובד הפועל על המנורה, גדולה מכוח הכובד או 
         קטנה מכוח הכובד ? נמק!  ( 6 נק')

# שאלה מס' 2

גוף A שמסתו 4.75kg  m1 = מונח על משטח אופקי ואליו קשורה בחוט משקולת B כמתואר באיור 1. מעניקים לגוף A מהירות התחלתית שמאלה, ומהירותו כנגד הזמן מרגע זה מתוארת באיור 2. כעבור זמן מסוים החוט נקרע.

- תאר את תנועת הגוף במשך 6 השניות הראשונות (תנועה ימינה או שמאלה? תנועה מואצת, מואטת או קצובה? תאוצה קבועה או משתנה?) ונמק.(6 נק')

- מהו המרחק בין נקודת המוצא לבין הנקודה שבה החוט נקרע ?(6 נק')

- האם המשטח חלק ? נמק! (5 נק')

- מצא את מסת המשקולת B (10 נק')

- מעניקים לגוף A אותה מהירות התחלתית v0 כמו קודם והחוט המחבר אותו למשקולת B נקרע באותו רגע כמו קודם, אבל המסה של הגוף A גדולה פי 2. סרטט את גרף המהירות כנגד זמן שיתקבל במצב חדש זה, כאשר על הצירים רשומים הערכים הרלוונטיים. ( 6 1/3   נק')

# שאלה מס' 3

בתרשים מתוארת מסילה הנמצאת במישור אנכי והמורכבת מחלק מעגלי שרדיוסו R=0.35m וממדרון היוצר עם הכיוון האופקי זווית α =30º. על המסילה מחליק גוף קטן . במצב ההתחלתי הגוף נמצא בנקודה A (הרדיוס OA אופקי). מעניקים לגוף מהירות אנכית כלפי מטה. הגוף יורד לאורך הקשת AB, עולה על המדרון ונעצר בנקודה C שגובהה מעל למישור האופקי LS הוא 
H1 = 0.8m.

א. בהזנחת החיכוך בין הגוף למסילה -
    (1) חשבו את המהירות של הגוף בהגיעו לנקודה B. (6 נק')
    (2) חשבו את המהירות שהוענקה לגוף בהיותו בנקודה A. (7 נק')

- אחרי שהגוף יורד בחזרה מ- C,  האם הוא יגיע ל- D - הנקודה הגבוהה ביותר על החלק המעגלי של המסילה, או שיתנתק מהמסילה לפני D ? נמק! (12 נק')

- מחליפים את הגוף בגוף אחר, עשוי מחומר שונה. עתה  יש חיכוך בין הגוף לבין המסילה. שוב מעניקים לגוף מהירות אנכית כלפי מטה,0 כך שהוא מגיע לנקודה B באותה מהירות כמו הגוף הקודם, אבל הוא עולה על המדרון רק עד לגובה H2=0.6m מעל למישור האופקי LS. חשבו את  מקדם החיכוך בין הגוף למדרון. (8 1/3 נק')

## שאלה מס' 4

ידוע שהגוף שתנועתו הרמונית פשוטה מחובר לקפיץ אנכי כפי שמתואר בתרשים. במצב רפוי אורך הקפיץ 35cm. מסת הקפיץ זניחה. התחשבו בנתונים המספריים שבגרף מקום-זמן המתאים.

- חשבו את:
(1) קבוע הקפיץ. (7 נק')
(2) אורך הקפיץ ברגעים שמהירות הגוף מרבית. (7 נק')

- (1) נתון כי הגרף מקום-זמן המתאר את תנועת הגוף שורטט ביחס לציר שכיוונו חיובי כלפי 
    מעלה. באיזה רגע במהלך המחזור הראשון מגיע הקפיץ למצב הארוך ביותר ? (4 1/3 נק')

(2) מהו הערך המינימלי של הכוח שהקפיץ מפעיל על הגוף בזמן תנועתו ההרמונית    
          ומה כיוונו של כוח זה? (6 נק')

# שאלה מס' 5

סביב כוכב חג לווין במסלול מעגלי. ידועים רדיוס הכוכב R, תאוצת הנפילה החופשית על פניו g0 וזמן המחזור של הלווין T.

בטאו את תשובותיכם לשאלות הבאות באמצעות R, g0 , T ו- G.

- מהי מסת הכוכב? (7 נק')

- באיזה מרחק ממרכז הכוכב מסתובב הלווין? (8 נק')

- (1) מהי תאוצת הנפילה החופשית בנקודות הנמצאות על מסלול הלווין? (7 נק')
(2) על שולחן בתוך הלווין יש מחשב שמסתו m . איזה כוח מפעיל המחשב על השולחן ? 
     נמק. (6 נק')

- לווין שני חג במסלול מעגלי אחר ברדיוס גדול פי שלושה מרדיוס מסלולו של הלווין הראשון. בטאו את זמן מחזורו של הלווין השני באמצעות T. (1/3 5 נק')

# Text boxes

-20

100

200

300

400

500

600

700

800

-25

10

5

15

20

25

-5

-10

-15

t(s)

v(m/s)

נתונים גרפים מקום-זמן של שלושה גופים – A, B, C.
 לשלושה הגופים אותה מסה של 0.5kg.
 רק אחד מהגופים נע בתנועה הרמונית פשוטה.


א. (1) האם שלושת הגופים נעים בתנועות 
         מחזוריות ? נמק. (3 נק')

(2) לאיזה מבין הגופים הנעים בתנועה 
         מחזורית התדירות הגדולה ביותר ? 
         נמק. (3 נק')

(3) איזה מבין שלושת הגופים נע בתנועה 
         הרמונית פשוטה ? נמק. (3 נק')

גוף A

גוף B

גוף C

R

איור 2

B

A

v0

v(m/s)

t(s)

0

0.5

-0.5

-1.0

1.0

2

4

6

איור 1

איור 1

R

C

H

O

A

B

m

α

L

S

D